## Slide 1: Feuerwehr – Leistungsabzeichen in Baden - Württemberg
Durchführung des Löscheinsatzes
in der Leistungsstufe „Bronze“, „Silber“ und „Gold“
- Hilfeleistungseinsatz -
- alternativer Hilfeleistungseinsatz -

## Slide 2
- Voraussetzungen für den Erwerb
- Löscheinsatz
- Hilfeleistungseinsatz
- Schriftliche Prüfung
Feuerwehr – Leistungsabzeichen in Baden - Württemberg

## Slide 3
Voraussetzung für die Teilnahme
Persönliche Voraussetzungen
Bronze
 aktive Feuerwehrangehörige
 alle Truppmannausbildung Teil 1
 Gruppenführer und Maschinist mit Lehrgang

## Slide 4
Voraussetzung für die Teilnahme
Persönliche Voraussetzungen
Silber
 aktive Feuerwehrangehörige
 alle Truppmannausbildung Teil 1
und Sprechfunkerlehrgang
 Gruppenführer und Maschinist mit Lehrgang
 alle Atemschutzgeräteträger mit
gültiger G26.3 - Untersuchung
 Erwerb setzt die Abnahme von Bronze
mindestens im Vorjahr voraus

## Slide 5
Voraussetzung für die Teilnahme
Persönliche Voraussetzungen
Gold
 aktive Feuerwehrangehörige
 alle Truppführerausbildung mit Sprechfunkerlehrgang
 Gruppenführer und Maschinist mit Lehrgang
 alle Atemschutzgeräteträger mit
gültige G26.3 - Untersuchung
 Erwerb setzt die Abnahme von Silber
mindestens im Vorjahr voraus

## Slide 6
Voraussetzung für die Teilnahme
- Persönliche Schutzausrüstung -
zugelassene
Feuerwehr - Schutzkleidung
Feuerwehrhelm mit Nackenschutz
und/oder Helmtuch
Feuerwehr-Schutzhandschuhe
Feuerwehr-Sicherheitsschuhwerk
Feuerwehr-Haltegurt
(Gurte nach alter Norm zulässig, kein Gurt für den Maschinist)
Die Atemschutzgeräteträger müssen
mit Feuerschutzhauben ausgestattet
sein

## Slide 7
Zusammensetzung der Gruppen
aus einer Gemeindefeuerwehr
aus zwei oder mehreren Gemeindefeuerwehren
aus einer Werkfeuerwehr
gemischte Gruppen aus Gemeinde- und Werkfeuerwehren
W
W
A
A
S
S
Ma
Me

## Slide 8
Wiederholung der Leistungsübung
nicht bestanden
Wiederholung erst in der folgenden Kalenderwoche möglich

## Slide 9
Technische Ausrüstung
 Die Leistungsübung Löscheinsatz kann mit allen genormten Lösch- fahrzeugen mit Staffel- oder Gruppenbesatzung durchgeführt werden.
Teilnahme möglich mit:
Achtung
Ergänzende Geräte sind im Fahrzeug sicher zu lagern und müssen unfallfrei entnommen werden können, bzw. neben dem Fahrzeug bereit gelegt werden!
Kommunikationsmittel (2m-Bereich)
Bronze
- Silber / Gold -

## Slide 10
Überprüfung der persönlichen Ausrüstung und der feuerwehrtechnischen Beladung
 durch Mitglieder der Schiedsrichterkommission
Bronze
 durch Mitglieder der Schiedsrichterkommission
 Hochdruckdichtprüfung an den Atemschutzgeräten durch Mitglieder der Schiedsrichterkommission
Silber /Gold

## Slide 11
Löscheinsatz - Auslosung der Funktionen
 Funktion Gruppenführer und Maschinist sind bestimmt
 restliche Gruppenmitglieder losen ihre Funktion
Bronze
 Funktion Gruppenführer und Maschinist sind bestimmt
 Atemschutzgeräteträger losen die Funktion innerhalb ihrer Trupps
 restliche Gruppenmitglieder losen ihre Funktion
Silber / Gold

## Slide 12
Zeitvorgaben Löscheinsatz
Mit Erfolg abgeschlossen, wenn:
Gruppen, die eine TS in Stellung bringen,
erhalten 20 Sekunden Zeitguthaben
(außer TS 8/8 auf dem Schlitten eines TSF-W)
maximale
Fehlerpunkte
1. Rohr
max.
max. Gesamtzeit
Atemschutz max.
Ausrüstungszeit
Gold
20
200 s
480 s
120 s
Bronze
30
180 s
420 s
---
Silber
30
280 s
480 s
---

## Slide 13
Bereitstellung des Löschfahrzeuges
 Fahrzeug fährt nach Weisung des Gruppenführers zum Aufstellungsort
 Gruppe tritt hinter dem Fahrzeug an
 Fahrzeugmotor ist auszuschalten
 Gruppenführer meldet die Gruppe zur Leistungsübung an
Bronze / Silber / Gold

## Slide 14
Durchführung des Löscheinsatzes - Bronze -
Lage:
Vor einer offenen Scheune (Übungsgerüst – linke Seite) sind Sperrmüllreste in Brand geraten.
Der Brand droht durch ein im Erdgeschoss offen stehendes Fenster auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die Gebäudeeingangstür ist verschlossen.
Während der Vornahme des C-Rohres durch den Angriffstrupp macht sich eine Person auf dem Balkon des Wohnhauses im ersten Obergeschoss (Übungsgerüst – rechte Seite) bemerkbar.
Die Person tritt zur Balkonbrüstung hervor und ruft um Hilfe. Die Person befindet sich nicht in unmittelbarer Gefahr.
Für die Löschwasserversorgung steht ein Unterflur- oder Schachthydrant zur Verfügung.

## Slide 15
Übungsgelände und Übungsobjekt

## Slide 16
W
W
Ma
Befehlsausführung - Bronze -
erkundet/
befragt/
schaltet Strom ab
unterstützt den
Gruppenführer
- Maschinist startet das Fahrzeug
- schaltet
- Fahrzeugbeleuchtung ein
- blaue Rundumkennleuchten ein
- Warnblinkanlagen ein
- hilft evt. bei der Entnahme der TS 8/8
- hilft evt. beim Abhängen der fahrbaren Schlauchhaspel
- bedient die Feuerlöschkreiselpumpe
Wasser marsch!
- Angriffstrupp erhält Einsatzbefehl
- Gruppenführer gibt im Fahrzeug den 1. Einsatzbefehl
- rüstet sich aus und
- Melder rüstet sich aus und
- Angriffstrupp wiederholt den Einsatzbefehl rüstet sich aus
- setzt den Verteiler oder den Schnellangriffsverteiler
- rüstet sich aus und meldet sich am Verteiler einsatzbereit
A
A
- Wassertrupp hilft beim Abhängen der fahrbaren Schlauchhaspel
- verlegt B-Leitung zum Verteiler
- verlegt B-Leitung vom Fahrzeug zur Wasserentnahmestelle und
- setzt das Standrohr
- Schlauchtrupp unterstützt den Wassertrupp
- legt am Verteiler Schlauchmaterial bereit
- übernimmt Aufsicht über Schlauchleitung und Verteiler
- Wassertrupp erhält Einsatzbefehl
- übernimmt Brandbekämpfung mit 2. Rohr
- Schlauchtrupp und Melder stellen die Leiter
- Schlauchtrupp sichert die Leiter mit Mastwurf
- legt der Person Brustbund und Rettungsknoten an
- Person wird mit Halbmastwurfsicherung gesichert
- Schlauchtruppmann steigt mit der Person ab
- Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer die erfolgreiche Menschenrettung
- Person wird zum Fahrzeug gebracht
- Melder gibt Lagemeldung ab
- besetzt den Verteiler
HILFE
Me
- Gruppenführer erteilt Einsatzbefehl an Schlauchtrupp und Melder
- beruhigt und befragt die Person
S
S
- Gruppenführer gibt Lagemeldung und Einsatzbefehl an Melder
- Gruppenführer gibt Lagemeldung ab
- Gruppenführer kontrolliert das Gebäudes
und gibt Lagemeldung ab

## Slide 17
Halbmastwurf stechen:
1. Bucht durch geschlossene
Halteöse führen
2. Leinenende durch die
Bucht führen
3. Halbmastwurf
prüfen

## Slide 19
Durchführung des Löscheinsatzes - Silber -
In einem zweigeschossigen Wohnhaus ist im ersten Obergeschoss (Übungsgerüst – rechte Seite) ein Brand ausgebrochen.
Lage:
Der Brand droht über das Giebelfenster auf den Dachvorsprung überzugreifen. Im Gebäude befinden sich keine Personen. Die Eingangstür im Erdgeschoss ist verschlossen.
Für die Löschwasserversorgung steht ein Löschteich (Behälter) zur Verfügung.

## Slide 20
Übungsgelände und Übungsobjekt

## Slide 21
Ma
Befehlsausführung - Silber -
erkundet und
befragt
unterstützt den Gruppenführer,
Melder rüstet sich aus und
- Maschinist startet das Fahrzeug
- schaltet
- Fahrzeugbeleuchtung ein
- blaue Rundumkennleuchten ein
- Warnblinkanlagen ein
- legt Kupplungsschlüssel, Saugkorb, Halte- und Ventilleine bereit
- hilft evt. bei der Entnahme der TS 8/8
- hilft evt. beim Abhängen der fahrbaren Schlauchhaspel
- hilft bei Entnahme der Steckleiter
- schließt Saug- und Druckleitung an
- befestigt Ventilleine mit Mastwurf
- bedient die Feuerlöschkreiselpumpe
- Angriffstrupp rüstet sich aus, überprüft die Funkverbindung,
setzt den Verteiler, stellt ausreichend Schlauchreserve bereit und
meldet sich einsatzbereit
- Wassertrupp bestimmt Anzahl der Saugschläuche
- Wassertrupp und Schlauchtrupp verlegen Saugleitung
- Wassertrupp kuppelt; Schlauchtrupp unterstützt
- Wassertrupp verlegt B-Leitung zwischen Fahrzeug und Verteiler
- Wassertrupp rüstet sich aus und meldet sich einsatzbereit
Gruppenführer beginnt Atemschutzüberwachung
Melder überwacht und bedient den Verteiler
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl an Melder und Schlauchtrupp
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl
an Angriffstrupp
- Schlauchtrupp unterstützt den Angriffstrupp
- Angriffstrupp sichert die Leiter mit Mastwurf und Spierenstich
- Melder geht zum Gruppenführer
- Schlauchtrupp öffnet Absperrorgan am Verteiler für das 1. Rohr
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl an Wassertrupp
- Wassertrupp rüstet sich aus
- überprüft die Funkverbindung und
wird Sicherheitstrupp
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl an Schlauchtrupp
- Schlauchtrupp rüstet sich aus
- verlegt seine Schlauchleitung
- übernimmt die Riegelstellung
- Melder besetzt den Verteiler
Me
S
S
W
W
A
A
Wasserent-nahmestelle
- Gruppenführer meldet sich beim Schiedsrichter Nr. 1
- gibt den 1. Einsatzbefehl
- rüstet sich aus und
- Gruppenführer gibt Lagemeldung an Melder
Melder setzt im Auftrag des Gruppenführers Lagemeldung ab

## Slide 22
Durchführung des Löscheinsatzes - Gold -
In einem zweigeschossigen Wohnhaus ist in der integrierten Garage (Übungsgerüst linke - Seite) ein Brand ausgebrochen.
Der Brand droht ins erste Obergeschoss überzugreifen.
Lage:
An einem Fenster im ersten Obergeschoss (Übungsgerüst - rechte Seite) macht sich eine Person bemerkbar, die um Hilfe ruft. Aus dem Fenster tritt kein Rauch heraus.
Es sind keine weiteren Personen im Gebäude.
Das Garagentor ist verschlossen. Die Garage kann durch eine Schlupftür im Garagentor begangen werden.
Für die Löschwasserversorgung steht ein Unterflur- oder Schachthydrant zur Verfügung.

## Slide 23
Übungsgelände und Übungsobjekt

## Slide 24
- Maschinist startet das Fahrzeug
- schaltet
- Fahrzeugbeleuchtung ein
- blaue Rundumkennleuchten ein
- Warnblinkanlagen ein
- hilft evt. bei der Entnahme der TS 8/8
- hilft evt. beim Abhängen der fahrbaren Schlauchhaspel
- hilft bei Entnahme der Steckleiter
- bedient die Feuerlöschkreiselpumpe
Befehlsausführung - Gold -
W
W
Ma
Me
S
S
HILFE
- Gruppenführer meldet sich beim Schiedsrichter Nr. 1
- gibt Angriffstrupp den Befehl zum Ausrüsten mit PA
- Angriffstrupp rüstet sich mit Pressluftatmer aus und tritt wieder in die Gruppe
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl zur Wasserversorgung und an Schlauchtrupp und Melder und
erkundet
- Schlauchtrupp und Melder stellen die Leiter
- Schlauchtrupp sichert die Leiter mit Mastwurf
- legt der Person Brustbund und Rettungsknoten an
- Person wird mit Halbmastwurfsicherung gesichert
- Schlauchtruppmann steigt mit der Person ab
- Schlauchtruppführer meldet dem Gruppenführer die erfolgreiche Menschenrettung
- Person wird zum Fahrzeug gebracht
- Gruppenführer gibt Angriffstrupp Einsatzbefehl
- Angriffstrupp rüstet sich aus und überprüft die Funkverbindung
- setzt den Verteiler
- legt ausreichend Schlauchmaterial bereit
- meldet sich einsatzbereit
Gruppenführer gibt Melder Auftrag zur Lagemeldung
Wassertrupp baut Wasserversorgung auf
Gruppenführer gibt Angriffstrupp Einsatzbefehl
Angriffstrupp nimmt
das 1. Rohr vor,
der Gruppenführer öffnet
am Verteiler das 1. Rohr
A
A
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl an Wassertrupp
Wassertrupp rüstet sich als Sicherheitstrupp aus und
bringt Geräte zum Schaumeinsatz zum Verteiler
- zwei Schaummittelbehälter
- Ansaugschlauch
- Mittel- oder Kombinationsschaumrohr
- Zumischer
- 2 B-Schläuche
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl an Melder
Melder bedient Verteiler und Zumischer
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl
über Funk an Angriffstrupp
Lagemeldung
Angriffstrupp kuppelt den B-Schlauch am Verteiler
und schließt das Mittel- oder Kombinationsschaumrohr an

## Slide 25
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
Auslosung der Funktionen
 Funktion Gruppenführer und Maschinist sind bestimmt
 restliche Gruppenmitglieder losen ihre Funktion

## Slide 26
Zeitvorgaben Hilfeleistungseinsatz
Mit Erfolg abgeschlossen, wenn:
maximale
Fehlerpunkte
max. Zeit
Gold
30
480 s
Silber
50
480 s

## Slide 27
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
 Angriffstrupp befestigt, falls notwendig, ein Klappvisier
am Feuerwehrhelm
 die Feuerwehrhaltegurte werden für den Übungsteil „Hilfeleistung“
nicht benötigt und deshalb im Fahrzeug abgelegt
Besonderheiten:

## Slide 28
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
Lage
Bei einem Sturm wird ein am Rand einer Landstraße stehender Baum umgerissen. Der Baum fällt quer über die Straße auf einen vorbeifahrenden Personenkraftwagen.
Am Personenkraftwagen wird das Vorderteil (Motorraum) stark eingedrückt. Durch die Verformung lassen sich beide Türen nicht mehr öffnen.
Durch Beschädigungen der Kraftstoffleitung sind geringe Mengen Benzin ausgelaufen. Die Windschutzscheibe ist zerbrochen, Glassplitter liegen verstreut herum.
Der Fahrer „hängt“ über das Lenkrad gebeugt im Sicherheitsgurt.
Unfallzeit: 02:00 Uhr

## Slide 29
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
Einzusetzendes Gerät
 Pulverlöscher / Schnellangriff Wasser (Pulverlöscher bei Löschfahrzeugen ohne Wasserbehälter)
 Verkehrssicherungsgerät
 Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA oder 8 kVA
 Hydraulisches Rettungsgerät
 Sanitätsgerät
 Beleuchtungsgerät
 Feuerwehrleinen

## Slide 30
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -

## Slide 31
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
W
W
Ma
Me
S
S
A
A
- Gruppenführer meldet sich beim Schiedsrichter Nr. 1
- gibt Angriffstrupp den Einsatzbefehl
- Maschinist startet das Fahrzeug
- schaltet
- Fahrzeugbeleuchtung ein
- blaue Rundumkennleuchten ein
- Warnblinkanlagen ein
- hilft evt. bei der Entnahme der TS 8/8
- hilft evt. beim Abhängen der fahrbaren Schlauchhaspel
- bringt, evtl. mit Schlauchtrupp, den Stromerzeuger in Stellung
- macht evtl. die FP betriebsbereit
- unterstützt die Vornahme des Schnellangriffsrohres
- bedient die Feuerlöschkreiselpumpe
-Angriffstrupp bringt das hydraulische
Rettungsgerät in Stellung
- Schlauchtrupp unterstützt bei Aggregaten
mit Schlauchhaspel
Angriffstrupp holt - Gurtmesser - Handscheinwerfer
- Spreizer oder Schneidgerät
- betätigt das Übungsmodell
- trennt den Sicherheitsgurt
- kontrolliert die KFZ-Zündanlage
Wassertrupp erhält Einsatzbefehl zum Absichern der Einsatzstelle
Wassertrupp sichert die Einsatzstelle ab und meldet sich beim Gruppenführer einsatzbereit
Schlauchtrupp bringt mit dem Maschinist und Melder den Stromerzeuger in Stellung und verlegt, wenn notwendig, die Verbindungsleitung vom Stromer-zeuger zum Hydraulikaggregat
Melder unterstützt den Maschinist und Schlauchtrupp beim Instellungbringen des Stromaggregates und bringt dann dem Gruppenführer einen Handscheinwerfer
Gruppenführer gibt Einsatzbefehl zur Brandschutzsicherstellung an den Melder
Melder stellt den Brandschutz mit Feuerlöscher oder Schnellangriffsrohr
Gruppenführer gibt Wassertrupp weiteren Einsatzbefehl
Wassertrupp unterstützt den Angriffstrupp bei der Menschenrettung mit Sanitätsgerät
Gruppenführer befiehlt Schlauchtrupp Beleuchtungsgerät in Stellung zu bringen
Gruppenführer erteilt Einsatzbefehl zur Erstversorgung der Person durch Wassertrupp
Gruppenführer erteilt Einsatzbefehl an Angriffstrupp zum Befestigen von Feuerwehrgeräten mit Feuerwehrleinen

## Slide 32
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
Angriffstrupp rüstet sich mit zwei Feuerwehrleinen aus
- befestigt die bereitgelegten Feuerwehrgeräte
- sticht an bereitgestellter Leiter den Mastwurf

## Slide 33
Lage
Beim Überqueren einer Landstraße wird ein Radfahrer von einem Personenkraftwagen erfasst. Der Radfahrer liegt eingeklemmt und verletzt vorne links unter dem Personenkraftwagen.
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
„Alternativer Hilfeleistungseinsatz“
Das Fahrrad, das beschädigt unter der Vorderachse liegt, hat die Benzinleitung des Personenkraftwagens abgerissen. Kraftstoff ist ausgelaufen.
Unfallzeit: 02:00 Uhr
(Der Zustand und die Betreuung des PKW-Fahrers werden bei dieser Übungsannahme nicht berücksichtigt)

## Slide 34
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
Einzusetzendes Gerät
 Pulverlöscher / Schnellangriff Wasser
 Verkehrssicherungsgerät
 Tragbarer Stromerzeuger 5 kVA
 Beleuchtungsgerät
 Sanitätsgerät
 Handwerkszeug
Unterbaumaterial
Feuerwehrleinen
„Alternativer Hilfeleistungseinsatz“

## Slide 35
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -

## Slide 36
W
W
Ma
Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
„Alternativer Hilfeleistungseinsatz“
- Gruppenführer meldet sich beim Schiedsrichter Nr. 1
- gibt Angriffstrupp den Einsatzbefehl
Angriffstrupp geht zur Menschenrettung mit Wagen- heber, Handwerkszeug und Handscheinwerfer vor
A
A
Gruppenführer erteilt Einsatzbefehl an Schlauchtrupp zum Sichern des Fahrzeugs
Schlauchtrupp sichert das Fahrzeug mit Unterbaumaterial
Gruppenführer erteilt Einsatzbefehl an den Maschinist
- Maschinist schaltet
- Fahrzeugbeleuchtung ein
- blaue Rundumkennleuchten ein
- Warnblinkanlagen ein
- bringt Stativ und Scheinwerfer in Stellung
- legt Kabelleitungen aus
Melder bringt Gruppenführer einen Handscheinwerfer
Gruppenführer erteilt Melder Auftrag zur Brandschutzsicherstellung
Melder stellt den Brandschutz mit dem Feuerlöscher oder Schnellangriffrohr
Gruppenführer erteilt Wassertrupp Befehl den Angriffstrupp zu unterstützen
Wassertrupp bringt Krankentrage, Krankenhausdecke und Verbandskasten
Gruppenführer erteilt Melder und Schlauchtrupp Einsatzbefehl
Schlauchtrupp, Maschinist und Gruppen-führer bringen Stromerzeuger in Stellung und schließen die Einsatzstellenbeleuchtung an, der Maschinist bedient den Stromerzeuger
Me
Gruppenführer erteilt Wassertrupp Einsatzauftrag
Wassertrupp bringt Person aus Gefahrenbereich und übernimmt die Versorgung
Gruppenführer erteilt Angriffstrupp Einsatzbefehl zum Befestigen der Feuerwehrgeräte mit Feuerwehrleinen
S
S
Gruppenführer erteilt Einsatzbefehl an Wassertrupp zum Absichern der Einsatzstelle

## Slide 37
Alternativer Hilfeleistungseinsatz - Silber / Gold -
Angriffstrupp rüstet sich mit zwei Feuerwehrleinen aus
- befestigt die bereitgelegten Feuerwehrgeräte
- sticht an bereitgestellter Leiter den Mastwurf

## Slide 38
Schriftliche Prüfung - Gold -
Mit Erfolg abgeschlossen, wenn:
Anzahl der Fragen
mindestens richtig
Maschinist
30
75 %
Gruppenführer
30
75%
Mannschaft
je 30
75% in der Summe
Fragebögen werden aus dem vorgegebenen Fragenkatalog zusammengestellt

## Slide 39
Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit